附件2：

许昌学院第十三届“中海达杯”测绘技能大赛竞赛规程

一、总  则

（一） 测绘技能大赛的宗旨为服务教学，促进学生将测绘理论知识与测绘实践更好地结合，提升学生的实践动手能力。

（二） 为保证测绘技能大赛的公平性、合理性，由学院领导和专业教师组成竞赛委员会，下设检录组、裁判组、计时组、后勤组和仲裁组。

（三）参赛选手面向在校本科生，需具备测绘基础知识和基本的仪器操作能力，选手以测量小组为单位报名参赛，四人组成一个测量小组，设组长一名，全面负责本小组在比赛中的各项事务。

（四）比赛内容为实际操作，取操作过程中的得分和测量成果得分作为本次比赛的成绩。

（五）各参赛小组和组员必须服从当值裁判的判罚，若有异议，可在比赛结束后向仲裁组提出仲裁请求；现场不服从判罚的，当值裁判有权取消其参赛资格。

（六）每小组比赛成绩将严格按照评分细则。

（七）本次比赛设专业组一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名；非专业组一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名（具体获奖名额根据参赛队伍情况适当调整）。

二、测绘实践竞赛

（一）比赛内容

1、一级电磁波测距导线的观测、记录和数据处理。

2、四等水准测量的观测、记录和数据处理。

（二）实践竞赛分外业观测和内业数据处理两个阶段，均在规定的场地内进行，比赛过程由竞赛委员会负责监督。

（三）一级电磁波测距导线相关要求

1、主要仪器：全站仪、棱镜。

2、比赛场地：比赛场地在许昌学院东校区校园内，由竞赛委员会划定并布设若干导线，导线形式为附合导线，包含2个待定点。

3、要求每个参赛小组在规定的时间内完成一条导线的观测、记录与计算工作，具体导线由赛前抽签决定。观测记录和计算表格由组委会统一提供，未经允许，任何人不得复制。

4、每个参赛小组内具体分工由组长决定，组委会不予干涉。

5、主要技术指标（见表1）。

表1  一级导线测量基本技术要求

| 水平角测量（2"级仪器） | 距离测量 |
| --- | --- |
| 测回数 | 同一方向值各测回较差 | 一测回内2C较差 | 测回数读数 | 读数差 |
| 2 | 9" | 13" | 1 | 4 | 5mm |
| 闭合差 |
| 方位角闭合差 |  |
| 导线相对闭合差 | ≤1/14000 |

注：表中n为测站数。

6、任何原始记录不得擦去或涂改，错误的成果与文字应单线正规划去，在其上方写上正确的数字与文字。并在备考栏根据实际情况注“测错”或者“记错”。

7、提交成果：导线观测原始记录手簿；导线示意图（内容包括：各导线边长的水平距离、转折角、方位角闭合差、导线全长闭合差）；导线平面坐标计算表等。

（四）四等水准测量相关要求

1、主要仪器：自动安平水准仪、红黑双面尺、尺垫。

2、比赛场地：比赛场地在许昌学院东校区校园内，由竞赛委员会划定并布设若干符合水准路线，包含2个待定点。

3、要求每个参赛小组在规定的时间内完成一条水准路线的观测、记录与计算工作，具体路线由赛前抽签决定。观测记录表格由组委会统一提供，未经允许，任何人不得复制。

4、每个参赛小组内具体分工由组长决定，组委会不予干涉。

5、主要技术指标：

（1）每测站前后视差≤±5 m；

（2）前后视距累计差≤±10 m；

（3）红黑面读数≤±3 mm；

（4）红黑面所测高差之差≤±5 mm；

（5）水准线路闭合差≤ mm，L以公里为单位。

6、提交成果：水准测量原始观测记录及计算表格。

（五）测绘实践环节中每小组须独立作业，不得妨碍或阻挡其他小组的观测，违反者酌情减分直至取消比赛资格。

（六）外业仪器操作中须严格遵守仪器操作规程，若严重违反相关规则，或违规操作仪器导致仪器损坏的，取消比赛资格并赔偿损失。

三、计时方法

每次计时从第一测架设仪器开始，由计时裁判发号令；计时结束至每小组提交成果、并将仪器装箱归还到指定位置时为止。

四、成绩评定

本次比赛每小组的分数由外业实践评定，具体评分细则参见《测绘技能大赛评分标准》。

五、其他说明

本竞赛规程针对本次比赛有效，其中未尽事宜或其他突发状况由竞赛委员会负责说明和解释。

许昌学院测绘技能竞赛委员会

2020年11月5日

导线观测手薄

| 序号 | 点 名 | 观测角 | 方位角 | 边 长 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A | ° ′ ″ | ° ′ ″ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 182 16 37 |  |  |  |  |  |
| B | B | - 03 84 31 13 |  |  |  | 3 854 687.016 |  | 38 451 293.665 |
|  |  |  | 86 47 47 | 299.218 | + 0.004 + 16.722 |  | + 0.004 +298.750 |  |
| 1 | P1 | - 04 95 50 07 |  |  |  | 3 854 703.742 |  | 38 451 592.419 |
|  |  |  | 2 37 50 | 283.476 | + 0.004 +283.177 |  | - 0.004 + 13.010 |  |
| 2 | P2 | - 04 88 57 20 |  |  |  | 3 854 986.923 |  | 38 451 605.433 |
|  |  |  | 271 35 06 | 299.633 | +0.004 -8.288 |  | - 0.005 -299.518 |  |
| 3 | A | - 03 90 41 34 |  |  |  | 3 854 995.215 |  | 38 451 305.920 |
|  |  |  | 182 16 37 |  |  |  |  |  |
| 4 | B |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑ | 882.327 | +291.611 |  | + 12.242 |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∑β | 360 00 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | ＝+14" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | = - 0.012 |  | = + 0.018 |  |
|  | 导 线 略 图 |  |

导线观测手薄导线近似平差计算示例

四等水准测量手薄示例

观测日期：2020 年 10 月29 日

| 测 站 编 号 | 后 尺 | 下丝 | 前 尺 | 下丝 | 方 向 及 尺 号 | 标尺读数 | K+黑 减 红 | 高差 中数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上丝 |  | 上丝 |  |  |  |  |
|  | 后 距 | 前 距 |  | 黑面 | 红面 |  |  |
|  | 视距差d | ∑d |  |  |  |  |  |
| 1 | 1571 | 0739 | 后 BM1 | 1384 | 6171 | 0 |  |
|  | 1197 | 0363 | 前 | 0551 | 5239 | -1 |  |
|  | 37.4 | 37.6 | 后-前 | +0833 | +0932 | +1 | +0.8325 |
|  | -0.2 | -0.2 |  |
| 2 | 2121 | 2196 | 后 | 1934 | 6621 | 0 |  |
|  | 1747 | 1821 | 前 | 2008 | 6796 | -1 |  |
|  | 37.4 | 37.5 | 后-前 | -0074 | -0175 | +1 | -0.0745 |
|  | -0.1 | -0.3 |  |
| 3 | 1914 | 2055 | 后 | 1726 | 6513 | 0 |  |
|  | 1539 | 1678 | 前 | 1866 | 6554 | -1 |  |
|  | 37.5 | 37.7 | 后-前 | -0140 | -0041 | +1 | -0.1405 |
|  | -0.2 | -0.5 |  |
| 4 | 1965 | 2141 | 后 | 1832 | 6519 | 0 |  |
|  | 1700 | 1874 | 前 N1 | 2007 | 6793 | +1 |  |
|  | 26.5 | 26.7 | 后-前 | -0175 | -0274 | -1 | -0.1745 |
|  | -0.2 | -0.7 |  |
| 5 | 1965 | 2141 | 后 | 1832 | 6519 | 0 |  |
|  | 1700 | 1874 | 前 N1 | 2007 | 6793 | +1 |  |
|  | 26.5 | 26.7 | 后-前 | -0175 | -0274 | -1 | -0.1745 |
|  | -0.2 | -0.7 |  |
| 6 | 1965 | 2141 | 后 | 1832 | 6519 | 0 |  |
|  | 1700 | 1874 | 前 N1 | 2007 | 6793 | +1 |  |
|  | 26.5 | 26.7 | 后-前 | -0175 | -0274 | -1 | -0.1745 |
|  | -0.2 | -0.7 |  |
| 7 | 1965 | 2141 | 后 | 1832 | 6519 | 0 |  |
|  | 1700 | 1874 | 前 N1 | 2007 | 6793 | +1 |  |
|  | 26.5 | 26.7 | 后-前 | -0175 | -0274 | -1 | -0.1745 |
|  | -0.2 | -0.7 |  |
| 8 | 1965 | 2141 | 后 | 1832 | 6519 | 0 |  |
|  | 1700 | 1874 | 前 N1 | 2007 | 6793 | +1 |  |
|  | 26.5 | 26.7 | 后-前 | -0175 | -0274 | -1 | -0.1745 |
|  | -0.2 | -0.7 |  |

| 高程误差配赋表 |
| --- |
| 点 名 | 距 离 （m） | 观测高差 （m） | 改正数 （m） | 改正后高差 （m） | 点之高程 （m） | 备注 |
| BM1 | BM1—BM2四等水准路线 | 105.875 |  |
|  | 2534.4 | 0.664 | -0.009 | +0.655 |  |  |
| N1 |  |  |  |  | 106.530 |  |
|  | 2606.6 | -0.595 | -0.010 | -0.605 |  |  |
| N2 |  |  |  |  | 105.925 |  |
|  | 2741.1 | +2.544 | -0.010 | +2.534 |  |  |
| N3 |  |  |  |  | 108.459 |  |
|  | 4905.0 | -5.546 | -0.018 | -5.564 |  |  |
| BM2 |  |  |  |  | 102.895 |  |
|  | 12787 | +0.047 | -0.047 | 0.000 |  |  |
| ∑ |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

观测日期：2020 年 10 月29 日                                      测站  P1

| 测回数 | 测点 | 盘位 | 目标 | 水平度盘读数 ° ′ ″ | 水平角 | 各测回平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 半测回值 ° ′ ″ | 一测回值 ° ′ ″ |  |
| 1 | P1 | 左 | B | 0°0′00″ | 120°5′30″ | 120°5′34″ | 120°5′36″ |
|  |  |  | P2 | 120°5′30″ |  |  |  |
|  |  | 右 | B | 180°0′6″ | 120°5′38″ |  |  |
|  |  |  | P2 | 300°5′44″ |  |  |  |
| 2 | P1 | 左 | B | 90°0′00″ | 120°5′34″ | 120°5′38″ |  |
|  |  |  | P2 | 210°5′34″ |  |  |  |
|  |  | 右 | B | 270°0′6″ | 120°5′42″ |  |  |
|  |  |  | P2 | 30°5′48″ |  |  |  |
| 边长 | 平距观测值 | 平距中数 | 边长 | 平距观测值 | 平距中数 |
| P1 │ B | 1 | 356.784 |  | P1 │ P2 | 1 | 287.132 |  |
|  | 2 | 356.785 |  |  | 2 | 287.132 |  |
|  | 3 | 356.785 |  |  | 3 | 287.132 |  |
|  | 4 | 356.785 |  |  | 4 | 287.132 |  |
|  |  |  | 356.785 |  |  |  | 287.132 |

P1

P2

B

A