附件2：

许昌学院第九届“中海达杯”测绘技能大赛竞赛规程

一、总  则

（一） 测绘技能大赛的宗旨服务于教学，促进学生将测绘理论知识与测绘实践很好地接合起来，提升学生的实践动手能力。

（二） 为保证测绘技能大赛的公平性、合理性，由学院领导和专业教师组成竞赛委员会，下设检录组、裁判组、计时组、后勤组和仲裁组。

（三）参赛选手面向在校本科生，需具备测绘基础知识和基本的仪器操作能力，选手以测量小组为单位报名参赛，四人组成一个测量小组，设组长一名，全面负责本小组在比赛中的各项事务。

（四）比赛内容为实际操作，取操作过程中的得分作为本次比赛的成绩。

（五）各参赛小组和组员必须服从当值裁判的判罚，若有异议，可向仲裁组提出仲裁请求，不服从判罚的，当值裁判有权取消其参赛资格。

（六）每小组比赛成绩将严格按照评分细则。

（七）本次比赛设专业组一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，非专业组一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名。

二、测绘实践竞赛

（一）比赛内容

1、电磁波测距导线的观测、记录和数据处理。

2、四等水准测量的观测、记录和数据处理。

（二）实践竞赛分外业观测和内业数据处理两个阶段，均在规定的场地内进行，比赛过程有竞赛委员会负责监督。

（三）电磁波测距导线相关要求

1、主要仪器：全站仪、棱镜。

2、比赛场地：比赛场地在许昌学院东校区校园内，由竞赛委员会划定并布设若干导线，导线形式为闭合或符合导线，包含4个待定点。

3、要求每个参赛小组在规定的时间内完成一条导线的观测、记录与计算工作，具体导线由赛前抽签决定。观测记录和计算表格有组委会统一提供，未经允许，任何人不得复制。

4、每个参赛小组内具体分工由组长决定，组委会不予干涉。

5、主要技术指标：

（1）导线转折角要求观测2个测回，且两测回互差≦16″；

（2）导线方位角闭合差≦32√N，N为测站数；

（3）导线全长相对闭合差：≤1/4000；

（4）光学对中误差：≤±1mm；水准管气泡整平偏差：≤±0.5格；

（5）导线边长的距离测量往返各测一次，每次读数3次；一测回读数较差10mm，往返较差10mm；

（6）仪器高和目标高均丈量2次，准确量至mm，两次丈量值较差不大于1cm取用中数。

6、提交成果：导线观测原始记录手簿；导线示意图（内容包括：各导线边长的水平距离、转折角、方位角闭合差、导线全长闭合差）；导线平面坐标计算表等。

（四）四等水准测量相关要求

1、主要仪器：自动安平水准仪、红黑双面尺、尺垫。

2、比赛场地：比赛场地在许昌学院东校区校园内，由竞赛委员会划定并布设若干闭合或符合水准路线，包含4个待定点。

3、要求每个参赛小组在规定的时间内完成一条水准路线的观测、记录与计算工作，具体路线由赛前抽签决定。观测记录表格有组委会统一提供，未经允许，任何人不得复制。

4、每个参赛小组内具体分工由组长决定，组委会不予干涉。

5、主要技术指标：

（1）每测站前后视差≤±5m；

（2）前后视距累计差≤±10m；

（3）红黑面读数≤±3mm；

（4）红黑面所测高差之差≤±5mm；

（5）水准线路闭合差≤mm，L以公里为单位。

6、提交成果：水准测量原始观测记录及计算表格。

（五）测绘实践环节中每小组须独立作业，不允许妨碍或阻挡其他小组的观测，违反者酌情减分或取消比赛资格。

（六）外业仪器操作中须严格遵守仪器操作规程，若严重违反相关规则，或违规操作仪器导致仪器损坏的，取消比赛资格并赔偿损失。

三、计时方法

每次计时从第一测架设仪器开始，有计时裁判发号令；每小组提交成果，并将仪器装箱归还到指定位置为止。

四、成绩评定

本次比赛每小组的分数由外业实践评定，具体评分细则参见《测绘技能大赛评分标准》。

五、其他说明

本竞赛规程针对本次比赛有效，其中未尽事宜，或其他突发状况由竞赛委员会负责说明和解释。

许昌学院测绘技能竞赛委员会

2016年10月8日